| Das Netzwerk |  |
| --- | --- |

Inhaltsverzeichnis

Netzwerkgrundlagen	4

Gründe für Netzwerke	4

Kommunikation	4

Steigerung der Effektivität im Datenverbund	4

Datenverbund	4

Funktionsverbund	5

Datensicherung	5

Verfügbarkeitsverbund	5

Lastverbund	5

Optimierung der Wartung	6

Unterscheidungsmerkmale von Netzen	6

Ausdehnung	7

Netzarchitekturen	8

Logische Strukturen von Netzen	11

Physikalische Topologie	11

Logische Topologie	11

Mögliche Topologien	12

Mischformen von Topologien	15

Zugriffsverfahren	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Zugriffsverfahren über shared media	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Übertragungsverfahren	17

Ethernet	18

Übertragungsmedium	18

Standard DIN Bezeichnung Koaxialkabel 10Base5 (RG-8)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Standard DIN Bezeichnung Koaxialkabel 10Base2 (RG-58)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

10BaseT (RJ45)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

5-4-3 Regel	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Aufbau eines Ethernetframes	Fehler! Textmarke nicht definiert.

CSMA /CD	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Nachteile CSMA /CD	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Bitzeit	Fehler! Textmarke nicht definiert.

RTD – Round Tripped Delay Time	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Slot Time	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Der binäre exponentielle „Backoff Algorithmus“	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Übertragungsmedien	Fehler! Textmarke nicht definiert.

UTP (Unshielded Twisted Pair)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

FTP (Foiled Twisted Pair)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

S/FTP, F/FTP oder SF/FTP	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Schirmung	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Übertragungsmedien - Standards	Fehler! Textmarke nicht definiert.

CAT 1 – Kategorie 1	Fehler! Textmarke nicht definiert.

CAT 2 – Kategorie 2	Fehler! Textmarke nicht definiert.

CAT 3 – Kategorie 3	Fehler! Textmarke nicht definiert.

CAT 4 – Kategorie 4	Fehler! Textmarke nicht definiert.

CAT 5 – Kategorie 5	Fehler! Textmarke nicht definiert.

CAT 6 – Kategorie 6	Fehler! Textmarke nicht definiert.

CAT 7 – Kategorie 7	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Twisted Pair	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Mischkabelsystem	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Glasfaser / LWL	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Multimode-Gradienten-Faser	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Monomode-Stufenindex-Faser	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Vorteile Glasfaser	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Strukturierte Verkabelung / Universelle Gebäudeverkabelung (UGV)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Primärbereich	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Sekundärbereich	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Tertiärbereich	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Elemente / Verteilerschränke	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Patchpanel	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Aktive Netzkomponente	19

Netzwerkkarte	19

Repeater	19

HUB	20

Bridge	20

Spanning Tree Verfahren	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Switch	21

Router	22

RIP Routing Information Protocol	Fehler! Textmarke nicht definiert.

OSPF (Open short past first)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

OSI - Open System Interconnection	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Das OSI-Modell im Überblick	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Schicht 1 / Physical Layer (Bitübertragungsschicht)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Schicht 2 /  Data Link Layer (Sicherungsschicht)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Schicht 3 / Network Layer (Vermittlungsschicht)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Schicht 4 / Transport Layer (Transportschicht)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Schicht 5 / Session Layer (Sitzungsschicht)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Schicht 6 / Presentation Layer (Darstellungsschicht)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Schicht 7 / Application Layer (Anwendungsschicht)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

# Netzwerkgrundlagen

Als Netzwerk bezeichnet man die Gesamtheit aller Übertragungsmedien und Übertragungsgeräte die zwischen Anfang (Quelle) und Ende (Senke) einer Kommunikationsbeziehung nötig ist.

## Gründe für Netzwerke

- Kommunikation

- Steigerung der Effektivität im Datenverbund

- Kostensenkung im Funktionsverbund

- Datensicherung

- Absicherung der Verfügbarkeit

- Optimierung der Rechnerverfügbarkeit

- Optimierung der Wartung

### Kommunikation

- Netzwerke dienen der Kommunikation

- Im abgeschlossenen firmeneigenen Netzwerk (Intranet) werden Neuigkeiten veröffentlicht, die jeder berechtigte Mitarbeiter abrufen kann

- Weltweiter Austausch von Informationen über das Internet

- E-Mail ermöglicht gezielte und schnelle Kommunikation

Intranet ist ein lokales Netzwerk (firmenintern) basierend auf Internettechnologie

### Steigerung der Effektivität im Datenverbund

- Beispiel: Mehrere Personen arbeiten am gleichen Thema

- Daten können über das Netzwerk von einem Rechner auf einen anderen Rechner kopiert werden

- Alternative: Zentrale Datenablage; alle  Beteiligten erhalten die Erlaubnis darauf zuzugreifen

- Die nennt man einen Datenverbund

- Verbund von Rechnern zum Zwecke des Datenaustauschs (Austauschordner)

### Datenverbund

- Dient der Steigerung der Effektivität

- Zugriff auf zentrale Datenbestände; das ist ein grundlegendes Ziel jeder Vernetzung

- Räumlich getrennte Datenbestände können logisch gekoppelt werden, dass sie einem Benutzer als ein einziger großer Datenpool erscheinen

- Die Effizient des Netzes hängt stark von der durchdachten Konzeption der Datenlänge ab

- Das Suchen und Abspeichern der Daten muss einer Logik folgen, die für Benutzer nachvollziehbar und verständlich ist.

Ein Datenverbund muss eine gewisse Struktur haben

### Funktionsverbund

- Dient der Kostensenkung

- Gemeinsame Nutzung von Ressourcen

- Beispiel: Drucker, Laufwerke, Software

- Einsparung mit Administratorkosten gegenrechnen (Client Server Architektur)

- Dies nennt man Funktionsverbund

- Verfügbare Ressourcen werden mit Hilfe eines Netzwerkes aller Beteiligten zur Verfügung gestellt

### Datensicherung

- Dient der Sicherheit und spart Kosten

- Wenn alle Daten einer Firma mit einem durchdachten Schema im Netzwerk abgelegt werde, kann ein einfaches Konzept zur automatischen Datensicherung entwickelt werden

- Da Daten nur auf wenigen Rechner abgelegt werden, ist es einfacher die Technologie hinter der Datensicherung auf dem aktuellen Stand zu halten

### Verfügbarkeitsverbund

- Dient der Sicherheit

- Der Verfügbarkeitsverbund soll das Netz auch noch im Falle des Ausfalls einzelner Komponenten ermöglichen

- Wird dadurch erweitert, dass bei Ausfall einzelner Komponente andere Komponenten deren  Funktion übernehmen

- Bei Ausfall eines Arbeitsplatz-Rechners kann jederzeit ein anderer Computer mit den gleichen Programmen und Daten eingesetzt werden

### Lastverbund

- Dient nur der Optimierung des Netzwerks

- Als Lastverbund sollen schwächere ausgelastete Rechner überlasteten Rechnern helfen

- Beispiel: Berechnung komplexer Aufgabe

### Optimierung der Wartung

- Je komplexer das Netz aufgebaut ist, umso wichtiger wird es, Werkzeuge zu haben die eine Administration und Wartung des Netzes erlauben

- Die Möglichkeit der Ferndiagnosen und Fernwartung über das Netz ermöglicht einen schnellen Service in dieser Richtung

- Kostensenkung

## Unterscheidungsmerkmale von Netzen

Netze können auf Grund diverser Kriterien unterschieden werden

- Räumliche Ausdehnung

- Offenes oder geschlossenes System

- Architektur

- Topologie

- Zugriffsverfahren

- Transportsystem

- Protokolle

### Ausdehnung

Abkürzungen 	Beschreibung	Ausdehnung

BAN		Body Area Network                                am/im Körper
	angeheftete oder eingepflanzte Chips, 
             Herzschrittmacher

PAN	Personal Area Network
Smartphone 
Vernetzung von Hausgeräten		ca. 10 m

LAN	Local Area Network
Verbindet Geräte eines Unternehmens
In einem Gebäude oder
auf einem Grundstück		10 m bis 100 m

FAN	Field Area Network	
	Industriehalle

CAN	Campus Area Network		~5 km
	Uni

MAN	Metropolitan Area Network
	Netz das einzelne LANs innerhalb einer
	Stadt verbindet		bis zu 60 km

WAN	Wide Area Network
Vernetzung geografisch getrennter 
Regionen Weltumspannend

### Netzarchitekturen

- Man unterscheidet zwischen 2 Architekturen

  - Peer to Peer Modell

  - Client Server Modell

- Beide haben Vor- sowohl auch Nachteile

#### Peer to Peer

- Alle sind gleichberechtigt

- Jeder ist für seine Sicherheit selbst verantwortlich (Freigaben)

- Nicht administrierbar

- P2P ist eine kostengünstige Alternative für kleine Netze (zehn Stationen oder weniger), bei denen kein größerer Wert auf Sicherheit gelegt wird (Tauschbörse auch auf P2P-Prinzip beruhend)

##### Peer to Peer Vorteile

- Jeder Rechner kann anderen Rechner Ressource zur Verfügung stellen und umgekehrt auf freigegebene Ressourcen anderer Rechner zugreifen

- Keine extra Kosten für einen Server

- Kein spezielles OS nötig, da die gängigsten PC Betriebssysteme Funktionen für diese Art von Vernetzung bereits integriert haben

- Keine administrative Kosten

Protokoll für P3P NetBEUI = Nicht routingfähig und nur für kleine Netze gedacht

##### Peer to Peer Nachteile

- Keine Administrationsmöglichkeiten

- Keine Sicherheit

#### Client Server Modell

- Einzigster Sinn und Zweck eines Servers das Anbieten von Diensten

- Bei der Client Server Konzeption findet eine Aufgabenteilung statt

- Ein oder mehrere Rechner stellen als Server zentral Ressourcen und Dienstleistungen zur Verfügung

- Alle anderen Rechner können als Client auf diese zugreifen

- Man kann alle gewünschten Dienste von einem einzigen Server anbieten lassen

- Bei größeren Netzen ist es aber  üblich, die Dienste auf mehrere Server zu verteilen

##### Client Server Vorteile

- Jeder Server kann für seine spezielle Aufgabe optimal ausgerüstet werden

- Administrative Möglichkeiten wie Rechtevergabe, Diskquotas, Zugriffskontrollen etc.

- Benutzer können jederzeit einer Gruppe zugeteilt werden

- Benutzer kann sich an jedem Rechner einloggen und mit seinen Ressourcen arbeiten

##### Typische Serverdienste

###### Fileserver

- Ein Rechner mit einer oder mehreren schnellen und Festplatten dient zum Speichern aller Daten, die von den Benutzer erstellt werden.

- Vorteil: An diesen Server kann ein Gerät zur regelmäßigen Datensicherung (z.b. ein Streamer angeschlossen werden)

###### Printserver

- Dieser Rechner stellt zentral alle am Netz hängenden Stationen Drucker zur Verfügung und koordiniert die Druckaufträge

- Dazu wird der Rechner mit mehreren Anschlussstellen für Drucker aufgerüstet.

- Vorteil: Kostensenkung

###### Application Server

- Zentrale zur Verfügungsstellung von Anwendungsprogrammen

- Die Benutzer starten das gewünschte Programm nicht von einer lokalen Festplatte, sondern von dieser Zentrale aus

- Bei Programmupdates muss die neue Version nur aus dem Server installiert werden und kann danach in dieser aktuellen Fassung in der ganzen Firma verwendet werden.

###### Mail Server

- Als Erweiterung zur Hauspost oder Web-Server, die im firmeneigenen Netzwerk ähnliche Funktionalitäten zur Verfügung stellen, wie sie viele bereits vom Internet gewohnt sind (Browser für Client-Zugriffe)

Eingesetzte Protokolle

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)- dient dem Versand der eMails

POP3 (Post Office Protokoll) – dient dem Empfang der eMails

IMAP - Internet Message Access Protocol, ein Protokoll für den Zugriff sowie die Verwaltung von empfangenen E-Mails

###### Datenbank Server

- Clients stellen Anfragen und dann von dem Datenbankserver bekommen sie die angeforderten Daten als Antwort zurück

##### Client Server Nachteile

- Höhere Kosten

- Durch zusätzliche Rechner. Die als dedizierte Server dienen

- Durch OS die für diese Art Verwaltung geeignet sind

- Schulung von Mitarbeitern, die Verwaltungsaufgaben übernehmen sollen

## Logische Strukturen von Netzen

Kriterien für den Einsatz von logischen oder physikalischen Topologien

- Die Auswahl der Topologie ist sehr wichtig da sie Konsequenzen für etliche weitere Bereiche nach sich zieht

- Verkabelung

- Verwendete Zugriffsmethode

- Flexible Erweiterbarkeit

- Ausfallsicherung

- Geschwindigkeit des Netzwerks

- Anfallende Kosten

### Physikalische Topologie

- Am Beginn des Aufbaus steht die Auswahl der geeigneten physikalischen Topologie

- Die Topologie ist der physikalische Aufbau eines Netzwerkes

- Wie sind die einzelnen Netzwerkkomponenten miteinander verbunden

- Einfach ausgedrückt, in welcher Form werden die Kabel verlegt

- Die physikalische Topologie ist vergleichbar mit einer Landkarte, auf der die verfügbaren Straßen (Verkehrswege) aufgezeichnet sind.

### Logische Topologie

- Daneben gibt es auch  verschiedene logische Topologien, die beschrieben, auf welche Art und Weise die physikalischen Verbindungen genutzt werden

- Die logische Topologie ist also vergleichbar mit der grundlegenden Verkehrsregeln, die auf den Straßen gelten

- Physikalisch und logische Topologien müssen nicht identisch sein

### Mögliche Topologien

- Bus

- Stern

- Ring

- Mischformen

  - Baum

  - vermascht

#### Bus Topologie

Abbildung 1 - Bus Topologie

- Kennzeichnet sich aus durch ein einzelnes gekennzeichnetes Kabel, den so genannten Bus

- Alle Geräte werden am Bus angeschlossen und diese müssen das Medium teilen (shared media)

- Wird auch als Linien- oder Reihennetzwerk bezeichnet

- Reine passive Topologie, d.h. die angeschlossenen Stationen führen keine Wiederaufbereitung des Signals durch

- Signale werden vom Kabel abgegriffen oder man sendet auf das Kabel, dort breitet sich es sich dann in beide Richtungen aus

- Diffusionsnetz (rein passiv)

- Auf dem Weg über die Kabel werden die Signale gedämpft und schwächer, sodass die mögliche Länge des Busses beschränkt ist

- Durch Einsatz von Signalverstärkern (Repeater) kann die Länge erweitert werden

- Die Busenden müssen über Abschlusswiderstände terminiert werden, da ansonsten die Signale reflektiert werden und wieder das Kabel zurücklaufen

- Dort könnten dieses Signale mit anderen kollidieren und dadurch Daten zerstören

##### Vorteile

- Niedrige Kosten

- Ausfall eines Rechners hat für di anderen keine Konsequenzen

- Einfache Verkabelung und Netzerweiterung

- Es werden keine weiteren Rechner zur Übermittlung der Daten benötigt

##### Nachteile

- Alle Daten werden über ein einziges Kabel übertragen (einen Leiter)

- Datenübertragung kann leicht abgehört werden

- Die effektive Leistung seiner Bus Topologie ist abhängig von der Anzahl der Computer, die gleichzeitig Daten versenden wollen

- Eine Störung des Übertragungsmediums an einer einzigen Stelle im BUS blockiert den gesamten Netzstrang

- Es kann immer nur eine Station Daten senden. ansonsten kommt es zu Kollisionen, je häufiger das passiert, desto niedriger werden die effektiven Datendurchsatzraten

- Aufgrund der Möglichkeiten der Kollisionen sollte das Medium nur ca. 30% ausgelastet werden

#### Stern Topologie

Abbildung 2 - Stern Topologie

- Die Steuerung der Kommunikation vom Knoten aus ist sehr einfach

  - Polling (regelmäßiges Abfragen aller Stationen)

  - Steuerung über Interrupt

- Bei Ausfall der Zentrale sind sämtliche Kommunikationswege unterbrochen

- Alle Teilnehmer werden an einen zentralen Knoten angeschlossen

- Eine direkte Kommunikation untereinander ist nicht möglich

- Jegliche Kommunikation läuft über den zentralen Knoten
(Punkt zu Punkt Verbindung, Leitungsvermittlung)

- Bei Neuinstallationen auf Stockwerk- oder Gebäudeverkabelung (UGV) wird heute überwiegend diese Form der Verkabelung genutzt

##### Vorteile

- Ausfall einer Station hat keine Auswirkung auf das gesamte Netz

- Beliebig ausbaubar

- Leicht verständlich

- Leichte Fehlersuche

- Bietet hohe Übertragungsraten, wenn der Netzknoten ein Switch ist

- Aktive Verteiler wirken gleichzeitig als Signalverstärker

##### Nachteile

- Aufwendige Verkabelung

- Durch Ausfall des Verteilers wird Netzverkehr unmöglich

- Niedrige Übertragungsrate bei vielen Hosts -> Unterteilung des Netzes mit Switch ist notwendig

- Durch Austauschen des Knoten von Switch (kann genau wissen zu wem das Signal geschickt wird) auf Hub (sendet Signale an jeden) wird aus dem physikalischen Netzwerk wieder eine Bus Topologie

#### Ring Topologie (FDDI/Token Ring)

Abbildung 3 - Ring Topologie

- Bei der Ringtopologie bilden die Kabel eine geschlossene Form

- Es gibt kein Kabelanfang und kein Kabelende

- Ist eine deterministische (vorhersagbare) Topologie, alle anderen sind stochastische (rein zufällig) Topologien

- Alle Stationen werden als Elemente in diesem Ring aufgenommen und verstärken die Signale, die auf dem Kabel ankommen und schicken sie weiter

- Datenverkehr findet immer nur in einer Richtung statt, deshalb auch kollisionsfrei

- Man spricht von einem Teilstreckennetz

- Punkt zu Punkt Verbindung zwischen den nebeneinander liegenden Rechnern

- Jede Station hat einen eindeutigen Vorgänger und Nachfolger

- Zugriffsverfahren ist das Token Passing

##### Vorteile

- Deterministische Kommunikation

- Alle Stationen arbeiten als Verstärker

- Keine Kollisionen

- Alle Rechner haben gleiche Zugriffsmöglichkeiten

- Garantierte Übertragungsrate

- Sehr schnell (4Mbit/16Mbit entsprechen 10/100 Ethernet)

- Geeignet für zeitkritische Anwendungen

##### Nachteile

- Der Ausfall eines Gerätes führt dazu, dass die gesamte Kommunikation unterbrochen wird

- Teure Komponenten

- Darf/kann nicht für kombinierte Netzwerk- Telefonverkabelung eingesetzt werden

- Hoher Verkablungsaufwand

- Durch strenge Regelung, ein erhöhter Aufwand beim konfigurieren

- Sendewillige Station muss vor dem senden auf ein Frei-Token warten

### Mischformen von Topologien

- Mischformen aus drei Grundformen entstehen wenn ein Netz wächst

- Je größer ein Firmennetz wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle verschiedenen Topologien vertreten sind

- Durch die Mischung von Topologien kann ein sogenannter Backbone aufgebaut werden

- Unter einem Backbone versteht man die physikalische Verbindung mehrerer Teilnetze, z.B. die Verbindung verschiedener Gebäude und deren jeweiliger Einzelnetze

#### Stern Bus Netz

- Ein Stern Bus Netz entsteht, wenn verschiedene Hubs jeweils das Zentrum eines Sterns bilden, diese Hubs aber über ein Bus Kabel miteinander verbunden sind

- Beispiel: In einem dreistöckigen Bürogebäude ist jedes Stockwerk in Stern Topologie verkabelt

- Die drei Stockwerke, genauer: die Hubs untereinander, werden über ein einzelnes Bus-Kabel miteinander verbunden

#### Stern Stern Netz

- Ein Stern Stern Netz entsteht, wenn verschiedene Hubs jeweils das Zentrum eines Sterns bilden, diese Hubs wiederum  über einem eigenen Kabel mit einem Haupt Hub verbunden sind

- Beispiel: In einem dreistöckigen Bürogebäude ist jedes Stockwerk in Stern Topologie verkabelt

- Die drei Stockwerke, genauer gesagt, die Hubs untereinander, werden über je ein Kabel mit einem Zentral Hub verbunden

- Fällt der Zentralhub aus, ist die Kommunikation nur noch innerhalb einzelner Stockwerke möglich

- Fällt ein Kabel vom Zentral Hub aus, kann dieses Stockwerk nicht mehr mit den anderen Stockwerken kommunizieren

#### Vermaschte Topologie

Abbildung 4 - Vermaschte Topologie

- Jeder Teilnehmer ist mit mehreren anderen verbunden

- Es gibt keine Zentrale

- Es existieren mehrere unabhängige Übertragungswege zwischen zwei Stationen

- Manchmal gibt es keine direkte Verbindung zwischen zwei Stationen, dann führt der Weg über eine oder mehrere andere Stationen

- Je nach Bedarf können die oben genannten Topologien mit einander verbunden werden

- Bus mit angeschlossenen Sternen

- Bus mit angeschlossenen Bussen, was zu einer Baumstruktur führt

- Insbesondere bei Weitverkehrsnetzen (WAN) treten vermaschte Strukturen auf.
Teilweise ergeben sich dabei redundante Leitungswege, die auch bei Unterbrechung eines Wegs den Datentransport sicherstellen.

## Übertragungsverfahren

- Bei der Übertragung von Daten in lokalen Netzen verwendet man generell Basisbandübertragung (keine Modulation)

- Die Übertragungsleitung nimmt zwei Zustände (Pegel) - abhängig von den zu übertragenden Binärwerten - an

- Bei Weitverkehrsnetzen wird auch modulierte  Verbindung verwendet

- Binärwerte werden hierbei einem höher frequenten Signal (Sinusträger) aufmoduliert

- Modulierte Übertragung findet man beim Datentransfer über die Telefonleitung, bei Satellitenverbindungen oder bei Breitband-Kabelnetzen vor

Arten von Übertragungsverfahren

- Ethernet / Manchester-Code

- Token Ring / Differential Manchester Code

- FDDI (Fiber Distributed Data Interface) (Glasfaser) / NRZI Code (non return to zero interverted)

- Die Preamble ist eine Folge von 7 Bytes (10101010)

- Diese Bytes ermöglichen es dem Empfänger des Ethernetpaket sich auf die Clock des Senders einzustellen (zeigt auch an das ein neuer Ethernetframe beginnt)

- Dazu gebraucht der Empfänger ein bestimmtes Verfahren mit dem Namen Manchester Codierung

- Durch die Manchester Codierung kann man sicherstellen, dass 0 und 1 klar erkennbar sind

- Jedes Bit, was übertragen wird, ist in 2 gleich lange Spannungszustände aufgespalten

- 1 wird repräsentiert durch hoch / niedrig (+0,85/-0,85) und bei 0 genau umgekehrt

## Ethernet

- Bezeichnet ursprünglich Netze, die logisch als Bustopologie aufgebaut sind

- Bei der Verwendung von Koaxialkabeln werden Ethernet-Netze auch physikalisch als Bustopologie aufgebaut

- Die physische Topologie beschreibt den Aufbau der Netzverkabelung,
die logische den Datenfluss zwischen den Endgeräten

- Bei der Verwendung von UTP (Unshielded Twisted Pair)
STP (Shielded Twisted Pair) oder Glasfaser wird physikalisch eine Sterntopologie eingesetzt

- Zugriffsverfahren CSMA/CD

## Übertragungsmedium

- Koaxialkabel: zwei Leiter mit einer gemeinsamen Achse

- Kern = Kupferdraht
Isolator = Kunststoffschicht umhüllt von einem Außenleiter (Drahtgeflecht)

- Außenleiter um die Isolierung dient als elektrische Abschirmung für das vom Innenleiter getragene Signal

- Ein fester Kunststoffmantel um den Außenleiter bietet physischen und elektrischen Schutz

- Es gibt 2 Arten von Koaxialkabeln

  - Dick (ThickNet)

  - Dünn (ThinNet)

## Aktive Netzkomponenten

### Netzwerkkarte

- Verbindet Systembus mit des Endgerätes mit dem Übertragungsmedium

- Arbeitet auf der ersten und zweiten Schicht des OSI Modells

- Jede Ethernet Netzwerkkarte besitzt eine weltweit eindeutige MAC (Media Access Control (CMD getmac)) Adresse, die vom Hersteller vergeben wird

- 48Bit Code 2x3 Byte)
(OUI = Organizationally Uniqe Identifier)

- 3 Byte Herstellercode

- 3 Byte Seriennummer

### Repeater

- Ist ein Signalregenerator

- Arbeitet auf der Schicht des OSI Modell 1

- Empfangen, aufbereiten, weitersenden

- Rauschen wird entfernt, Signalflanken werden geschärft, Preamble aufgefrischt

- Netzausdehnung wird erweitert

- Unterteilen das Netz in physische Segmente

- Logische Bus Topologie bleibt erhalten

- Erhöhung der Ausfallsicherheit im Netz

- Funktionieren nach der 5-4-3-Regel

#### Local Repeater

- Die zwei lokale Netzsegmente miteinander verbinden

#### Remote Repeater

- Die zwei räumlich getrennte Netzsegmente, über ein sogenanntes Link Segment verbinden

### HUB

- Arbeitet auf Schicht 1

- Wird auch Multiport Repeater genannt

- Ist in TP Sterntopologien das Gegenstück zum Repeater bei Bustopologien

- Bei TP Sterntopologien bleibt es logisch ein Bus

- Keine Leistungssteigerung, da Kollisionsdomäne nach wie vor bleibt

- Anschlüsse nennt man Ports

- Über Uplink Ports lassen sich HUBs in Grenzen kaskadieren

- Zu viele Hubs mehr Kollisionen / unerkannte Kollisionen

### Bridge

- Die Bridge verbindet 2 Segmente auf Schicht 2 (Sicherungsschicht)

### Switch

- Wird auch als intelligenter HUB bezeichnet

- Ist eine Komponente zur Verbindung mehrerer Computer bzw. Netzsegemente im LAN

- Arbeitet auf Schicht 2 (OSI Modell)

- Analysieren den Netzwerkverkehr, trifft logische Entscheidungen

## Router

- Haben die Aufgabe, Daten zischen Rechnern in verschiedenen Netzen auf möglichst günstigen Wegen weiterzuleiten

- Router verbinden (im Gegensatz zu Bridges) in OSI Schicht 3 auch Netze unterschiedlicher Topologien

- Sie sind Dreh- Angelpunkt in strukturiert aufgebauten LAN- und WAN Netzen

- Mit der Fähigkeit, unterschiedliche Netztypen sowie unterschiedliche Protokolle zu routen, ist eine optimale Verkehrslenkung und Netzauslastungen möglich

- Ein Routing wird erst nötig, wenn man unterschiedliche Subnetze hat

- Klassische Beispiele in Heimnetzen: DSL Router, welche die Verbindung  mit dem Provider erstellen

- Leitet Datenpaket der Netzwerkschicht weiter (forwarding) und trifft Entscheidungen über Wegewahl und Erreichbarkeit zu anderen Netzwerken(Routing)